Винтовой кабельный домкрат ДКВ 10-1,5

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 10-1,5 предназначен для подъёма и размотки кабельных или тросовых барабанов диаметром 800-1000 мм с массой до 1500 кг. Комплект состоит из двух стоек с винтами и оси диаметром 32 мм. Особенностью домкрата ДКВ 10-1,5 является толкающая, а не тянущая работа винта, что существенно уменьшает размеры стоек домкрата.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…1000 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…800 мм |
| Максимальная масса барабана | 1500 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 300х440х390 мм |
| Масса комплекта | 25 кг |
| Принцип подъёма барабана | Винтовая пара |
| Цена, руб. с НДС | 10 300 |

Срок производства 2 рабочих дня.

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 16-2,5

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 16-2,5 предназначен для подъёма и размотки кабельных или тросовых барабанов диаметром 1000-1600 мм с массой до 2500 кг. Комплект состоит из двух стоек с винтами и оси диаметром 48 мм. Особенностью домкрата ДКВ 16-2,5 является толкающая, а не тянущая работа винта, что существенно уменьшает размеры стоек домкрата.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 1200…1600 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…850 мм |
| Максимальная масса барабана | 2500 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 640х400х600 мм |
| Масса комплекта | 55 кг |
| Цена, руб. с НДС | 13 200 |

Срок производства 2 рабочих дня.

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 22-5э (экономичная серия)

Кабельный домкрат ДКВ 22-5э – винтовой кабельный домкрат экономичной серии предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-2200 мм массой до 5000 кг. Комплект состоит из двух стоек с винтами и оси диаметром 48 мм.

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 22-5э может использоваться в качестве отдающей (подающей) стойки при проведении перемотки или прокладки кабеля, провода, троса и прочих длинномерных материалов.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…2200 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1400 мм |
| Максимальная масса барабана | 5000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 680х1300х1350 мм |
| Масса комплекта | 95 кг |
| Принцип подъёма барабана | Винтовая пара |
| Цена, руб. с НДС | 13 700 |

Срок производства 2 рабочих дня.

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 22-5

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 22-5 предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-2200 мм массой до 5000 кг. Комплект состоит из двух стоек с винтами и оси диаметром 48 мм. Подъём кабельного барабана осуществляется с помощью винтов.

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 22-5 может использоваться в качестве отдающей (подающей) стойки при проведении перемотки или прокладки кабеля, провода, троса и прочих длинномерных материалов.

Технические  характеристики ДКВ 22-5

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…2200 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1400 мм |
| Максимальная масса барабана | 5000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 720х1400х1350 мм |
| Масса комплекта | 160 кг |
| Принцип подъёма барабана | Винтовая пара |
| Цена, руб. с НДС | 14 800 |

Срок производства 2 рабочих дня.

Разборный винтовой кабельный домкрат ДКВ 22-5Р

Кабельный домкрат ДКВ 22-5Р – разборный винтовой домкрат для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-2200 мм с массой до 5000 кг. Комплект состоит из двух стоек с винтами и оси диаметром 48 мм.

Для удобства транспортировки домкрат имеет разборную конструкцию.

Технические характеристики ДКВ 22-5Р

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…2200 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1400 мм |
| Максимальная масса барабана | 5000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 760х1210х1350 мм |
| Транспортные габаритные размеры комплекта, ДхШхВ | 1500х760х150 мм |
| Масса комплекта | 125 кг |
| Принцип подъёма барабана | Винтовая пара |
| Цена, руб. с НДС | 17 800 |

Срок изготовления 2 рабочих дня.

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 25-8

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 25-8 предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-2500 мм массой до 8000 кг. Комплект состоит из двух стоек с винтами и оси диаметром 60 мм. Подъём кабельного барабана осуществляется с помощью винтов.

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 25-8 может использоваться в качестве отдающей (подающей) стойки при проведении перемотки или прокладки кабеля, провода, троса и прочих длинномерных материалов.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…2500 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1600 мм |
| Максимальная масса барабана | 8000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 720х1400х1500 мм |
| Масса комплекта | 200 кг |
| Принцип подъёма барабана | Винтовая пара |
| Цена, руб. с НДС | 22 200 |

Срок производства 1 рабочий день.

## Винтовой кабельный домкрат ДКВ 25-8Р

Разборный винтовой кабельный домкрат ДКВ 25-8Р предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-2500 мм массой до 8000 кг. Комплект состоит из двух стоек с винтами и оси диаметром 60 мм. Подъём кабельного барабана осуществляется с помощью винтов. Винтовой кабельный домкрат ДКВ 25-8Р может использоваться в качестве отдающей (подающей) стойки при проведении перемотки или прокладки кабеля, провода, троса и прочих длинномерных материалов. Для удобства транспортировки и хранения домкрат имеет разборную конструкцию.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…2500 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1600 мм |
| Максимальная масса барабана | 8000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 720х1400х1500 мм |
| Транспортные габаритные размеры комплекта, ДхШхВ | 1,7х0,76х0,15 мм |
| Масса комплекта | 150 кг |
| Принцип подъёма барабана | Винтовая пара |
| Цена, руб. с НДС | 24 800 |

Срок производства 1 рабочий день.

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 30-10

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 30-10 предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 1600-3000 мм массой до 10000 кг. Комплект состоит из двух стоек с винтами и оси диаметром 83 мм. Подъём кабельного барабана осуществляется с помощью винтов.

Винтовой кабельный домкрат ДКВ 30-10 может использоваться в качестве отдающей (подающей) стойки при проведении перемотки или прокладки кабеля, провода, троса и прочих длинномерных материалов.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 1600…3000 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 600…2400 мм |
| Максимальная масса барабана | 10000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 720х1400х1750 мм |
| Масса комплекта | 210 кг |
| Принцип подъёма барабана | Винтовая пара |
| Цена, руб. с НДС | 25 800 |

Срок изготовления 2 рабочих дня.

Стандартные модели гидравлических домкратов

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 16-2

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 16-2 предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-1600 мм с массой до 2000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и оси диаметром 48 мм. Подъём барабанов осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных на стойках.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…1600 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…850 мм |
| Максимальная масса барабана | 2000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 520х820х1000 мм |
| Масса комплекта | 60 кг |
| Принцип подъёма барабана | гидравлический домкрат |
| Цена, руб. с НДС | 14 700 |

Срок изготовления 2 рабочих дня.

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 16-2Р

Разборный гидравлический кабельный домкрат ДКГ 16-2Р предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-1600 мм с массой до 2000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и оси диаметром 48 мм. Подъём барабанов осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных на стойках.

Для удобства транспортировки  и хранения домкрат имеет разборную конструкцию.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…1600 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…850 мм |
| Максимальная масса барабана | 2000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 500х820х1000 мм |
| Транспортные габаритные размеры комплекта, ДхШхВ | 500х1000х240мм |
| Масса комплекта | 60 кг |
| Принцип подъёма барабана | гидравлический домкрат |
| Цена, руб. с НДС | 17 400 |

Срок изготовления 2 рабочих дня.

Кабельный домкрат ДКГ 16-3

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 1200…1600 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…850 мм |
| Максимальная масса барабана | 3 000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 400х230х600 мм |
| Масса комплекта | 55 кг |
| Ось | 48х1500 мм |
| Цена, руб. с НДС | 15 800 |

Срок производства – 3 рабочих дня.

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 18-3

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 18-3 предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-1800 мм с массой до 3000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и оси диаметром 48 мм. Подъём барабанов осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных на стойках.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…1800 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1150 мм |
| Максимальная масса барабана | 3000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 530х820х1200 мм |
| Масса комплекта | 75 кг |
| Принцип подъёма барабана | гидравлический домкрат |
| Цена, руб. с НДС | 18 900 |

Срок изготовления 2 рабочих дня.

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 18-3Р

Разборный гидравлический кабельный домкрат ДКГ 18-3Р предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-1800 мм с массой до 3000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и оси диаметром 48 мм. Подъём барабанов осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных на стойках.

Для удобства транспортировки  и хранения домкрат имеет разборную конструкцию.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…1800 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1150 мм |
| Максимальная масса барабана | 3000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 530х820х1200 мм |
| Транспортные габаритные размеры комплекта, ДхШхВ | 500х1200х240 мм |
| Масса комплекта | 75 кг |
| Принцип подъёма барабана | гидравлический домкрат |
| Цена, руб. с НДС | 21 600 |

Срок изготовления 2 рабочих дня.

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 22-5

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 22-5 предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-2200 мм и массой до 5000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и оси диаметром 48 мм. Подъём барабанов осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных на стойках домкрата.

Технические характеристики ДКГ 22-5

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…2200 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1400 мм |
| Максимальная масса барабана | 5000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 550х1280х1400 мм |
| Масса комплекта | 170 кг |
| Принцип установки барабана | гидравлический домкрат |
| Подшипники в ложементах | да |
| Цена, руб. с НДС | 25 200 |

Срок изготовления 2 рабочих дня.

Разборный гидравлический кабельный домкрат ДКГ 22-5Р

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 22-5Р – разборный кабельный домкрат, который предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-2200 мм и массой до 5000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и оси диаметром 48 мм. Подъём барабанов осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных на стойках домкрата.

Особенностью домкрата является возможность разборки конструкции, что существенно уменьшает транспортные габаритные размеры устройства. Это позволяет транспортировать домкрат практически в любом автомобиле с кузовом типа хэтчбек или универсал.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…2200 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1400 мм |
| Максимальная масса барабана | 5000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 500х1290х1600 мм |
| Транспортные габаритные размеры комплекта, ДхШхВ | 1500х700х240 мм |
| Масса комплекта | 130 кг |
| Принцип установки барабана | гидравлический домкрат |
| Подшипники в ложементах | да |
| Цена, руб. с НДС | 27 900 |

Срок изготовления 2 рабочих дня.

Срок производства 2 рабочих дня.

## Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 25-10

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 25-10 предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-2500 мм и массой до 10000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и двух осей диаметром 48 мм и 76 мм. Подъём осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных на стойках домкрата.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…2500 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1800 мм |
| Максимальная масса барабана | 10000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ, мм | 550х1280х1700 |
| Масса комплекта | 190 кг |
| Принцип установки барабана | гидравлический домкрат |
| Цена, руб. с НДС | 42 000 |

- В ложементах домкрата установлены подшипники.

Срок изготовления 2 рабочих дня.

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 25-10Р

Разборный гидравлический кабельный домкрат ДКГ 25-10Р предназначен для подъёма и размотки кабельных барабанов диаметром 800-2500 мм и массой до 10000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и двух осей диаметром 48 мм и 76 мм. Подъём осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных на стойках домкрата. Для удобства транспортировки домкрат имеет разборную конструкцию.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 800…2500 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1800 мм |
| Максимальная масса барабана | 10000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ, мм | 550х1280х1700 |
| Масса комплекта | 210 кг |
| Транспортные габариты комплекта | 0,6 м³ |
| Принцип установки барабана | гидравлический домкрат |
| Цена, руб. с НДС | 44 700 |

- В ложементах домкрата установлены подшипники.

Срок изготовления 1 рабочий день.

## Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 36-10

Гидравлический домкрат ДКГ 36-10 – кабельный домкрат тяжёлой серии для разматывания барабанов с кабелем, тросом или канатом диаметром 1 200-3 600  мм и массой до 10 000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и оси диаметром 76 мм.

Подъём осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных на стойках домкрата.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 1200…3600 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…2700 мм |
| Максимальная масса барабана | 10000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ, мм | 1000х1820х2000 |
| Масса комплекта | 280 кг |
| Принцип установки барабана | гидравлический домкрат |
| Цена, руб. с НДС | 64 600 |

1. В ложементах домкрата установлены подшипники

Срок изготовления 2 рабочих дня.

Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 36-20

Гидравлический домкрат ДКГ 36-20 – кабельный домкрат тяжёлой серии для разматывания барабанов с кабелем, тросом или канатом диаметром 800-3600 мм и массой до 20000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и двух осей диаметром 48 мм и 108 мм.

Подъём осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных на стойках домкрата.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 1600…3600 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…2700 мм |
| Максимальная масса барабана | 20000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 800х1960х2200 мм |
| Масса комплекта | 440 кг |
| Принцип установки барабана | гидравлический домкрат |
| Подшипники в ложементах | да |
| Цена, руб. с НДС | 94 500 |

Срок производства 4 рабочих дня.

## Гидравлический кабельный домкрат ДКГ 36-20Р

Гидравлический разборный домкрат ДКГ 36-20Р – кабельный домкрат тяжёлой серии для разматывания барабанов с кабелем, тросом или канатом диаметром 800-3600 мм и массой до 20000 кг. Комплект состоит из двух стоек с домкратами и двух осей диаметром 48 мм и 108 мм.

Подъём осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных на стойках домкрата.

Для удобства транспортировки домкрат имеет разборную конструкцию.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр поднимаемых барабанов | 1600…3600 мм |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…2700 мм |
| Максимальная масса барабана | 20000 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 800х1960х2200 мм |
| Транспортные габариты, ДхШхВ | 800х2000х600 мм |
| Масса комплекта | 440 кг |
| Принцип установки барабана | гидравлический домкрат |
| Подшипники в ложементах | да |
| Цена, руб. с НДС | 104 000 |

Срок производства оборудования 4 рабочих дня.